LED显示屏日常维护规范

注意：LED显示屏属于精密设备，请客户指定经过培训的专业维护人员负责日常维护，并遵照《LED显示屏日常维护规范》操作和维护。如果不遵守本维护规范造成的LED显示屏故障或损坏，责任客户自负。

一：开关顺序（控制电脑与显示屏）

开屏时：先开机，后开屏；关屏时：先关屏，后关机。

注：先开显示屏再开计算机或者先关计算机不关显示屏，会造成屏体出现高亮点，烧毁灯管，后果严重。

二：开屏时，先开总开关，再分级开关上电（几个空开）；关屏时，先关总开关，再关分级开关。开关LED显示屏时，间隔时间要大于5分钟。（防静电和冲击电流）

三：避免在电脑全白屏幕状态下开屏，此时系统的冲击电流最大。

四：避免在失控状态下开屏

A．计算机没有进入控制软件等程序；

B．计算机未通电；

C．控制部分电源未打开；

五：环境温度过高或散热条件不好时，应注意不要长时间开屏。

六：LED显示屏体出现一行非常亮时，应注意及时关屏，在此状态下不宜长时间开屏。

七：发现显示屏显示或电源、屏体异常情况，及时关闭电源，通知我司维护人员。

八：经常出现显示屏的电源开关跳闸，应及时检查屏体或更换开关电源。

九：定期检查屏体挂接等处的牢固情况；如有松动或安全隐患，应重新加固。

十：显示屏体注意防火，防水，防潮，避免鼠、虫咬，必要时应放置防鼠药。

四川雪峰科技有限公司